На первый взгляд

МОНИТОРЫ

Быстрые пикселы

Иван Рогожкин

Е

сли в эпоху ЭЛТ-мониторов покупателю приходилось следить за такими параметрами, как четкость изображения и его геометрия, то сего-цня, во времена плоских ЖК-дисплееи, на первый план вышли качество цветопередачи, углы обзора и эыстродействие

Новый 17-дюйм монитор ASUS PM17TU отличается малым временем ЭТКЛика пиксела, согласно данным изготовителя, равным 3 мс (при перехо-<хе между уровнями серого) Остальные паспортные параметры модели PM17TU не выходят за замки привычного, за исключением высокой ир-<ости, достигающей 500 <д/м2 Благодаря ей уст-эойство может работать в /словиях яркого освещения Разрешение экрана эавно 1280* 1024, контра-;тность — 600 1, углы об-topa по нертикали/гори-юнтали — 130/140° ЖК-.штрица с (фирменной га-шнтией работоспособно-

ди размещены разъемы VGA, DVI и звука (мини-jack), причем и комплекте с монитором поставляются псе три кабеля Выход на наушники, к сожалению, не предусмотрен, равно как и возможность одним нажатием кнопки выключить звук Блок питания встроен внутрь панели, от чего она не сильно «потолстела» Размеры монитора 390 "414х 180 мм, масса — 4,5 кг

Матрица аппарата защищена глянцевым покрытием, улучшающим визуальную контрастность и насыщенность черного цвета, но, увы, создающим блики и отражения Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на правильное расположение пользователя и монитора относительно окон и других источников света

Переключатель заранее настроенных яркостно-цветовых режимов выведен наторей панели Жаль

только, что не предусмотрена отдельная кнопка для переключения входов Пользователю предлагаются режимы отображения «пейзаж», «театр», «ночь», «игра» и «стандартный» Для навигации по меню выделены лишь три кнопки, поэтому при настройке приходится делать много лишних нажатий Набор регуляторов и режимов стандартный для 17-дгайм мониторов

В печатном руководстве пользователя есть раздел па русском языке, изобилующий случаями несогласования падежей и неправильного построения фраз

Монитор в нашей лаборатории продемонстрировал исключительную четкость и отличную контрастность изображения Система автонастройки работала точно Цвета были яркими и насыщенными, засветка экрана — равномерной Углы обзора оказались достаточно широкими для работы с текстом, но не графикой, страдающей от смещения цвето-

вых оттенков при взгляде сбоку Помимо этого художникам и дизайнерам не понравились бы неяркие, но довольно различимые полосы, проглядывающие там, где должны быть плавные градиентные переходы Впрочем, монитор ASUS PM17TU предназначен не для требовательных художников, а для любителей компьютерных игр и компьютерного видео, которые оценят малое время переключения пиксела, необходимое для отображения динамичных сцен

Границы движущихся предметов не теряли своей формы и четкости, что подтверждает малое Езре-мя отклика при переходе между оттенками серого Однако на тесте с движением белого квадрата на черном поле мы сумели разглядеть неяркие призрачные «хвосты»

Встроенные акустические динамики выдавали средний тональный диапазон, лишая пользователя басон и, частично, высоких частот При попытке увеличить громкость они начинали сильно искажать звук